## Slide 1
Octubre
Taller 2
T2
Robotico
´

## Slide 3
¿Qué vamos a hacer?
1. Montaje Electrónico
2. Modelo Cinemático
3. Control Manual (jugar xD)
4. Pick & Place

## Slide 4
1. Montaje Electrónico
Superconsejitos
No dejes los cables de la batería al aire: ¡CORTOCIRCUITO!
Pon la conexión de tierra (GND) común a todos los componentes.
Usa el mismo color para conexión:
Voltaje
Tierra
Hombro
Base
Garra
BASE
pin 9
HOMBRO
pin 10
GARRA
pin 11

## Slide 5
2. Modelo Cinemático
¿Qué es el Modelo Cinemático?
Es el conjunto de ecuaciones que describen el movimiento del robot. Hay varias formas de obtenerlo:
Geometría básica: utilizando senos, cosenos y otras relaciones trigonométricas. Apto para robots sencillos (como el nuestro jeje).
Matrices de transformación: multiplicaciones de matrices que describen el movimiento de cada articulación.
Inteligencia Artificial y otras artes de magia negra.

## Slide 6
2. Modelo Cinemático
X0
Y0
Z0
α
β
L2
L1
Utilizaremos…
¡¡Geometría!!
Objetivo: nos interesa definir la posición del extremo, porque en él irá la herramienta del robot (pinza, soldador, taladro…).
Obtendremos…

## Slide 7
2. Modelo Cinemático
X0
Y0
Z0
α
β
L2
L1
2.1 Cinemática Directa
Cinemática
Directa
(α, β)
(x, y, z)
Posición Extremo
Ángulos

## Slide 8
2. Modelo Cinemático
X0
Y0
Z0
α
β
L2
L1
2.2 Cinemática Inversa
Cinemática
Inversa
(α, β)
Ángulos
(x, y, z)
Posición Extremo

## Slide 9
2. Modelo Cinemático
Resumen
“Si muevo estos ángulos, ¿qué posición obtengo?”
“Para llegar a este punto, ¿qué ángulos necesito?”

## Slide 10
2. Modelo Cinemático
Ahora a programar…
1) Accede al repositorio: https://github.com/aereset/OctubreRobotico
Descargar zip

## Slide 11
2. Modelo Cinemático
Ahora a programar…
2) Descomprímelo y accede a OctubreRobotico\OR_Parte1\

## Slide 12
2. Modelo Cinemático
Ejercicio 1
Implementa las ecuaciones de la cinemática directa.
Implementa las ecuaciones de la cinemática inversa.
No hagáis trampas mirando la solución…
Estamos aquí para aprender jeje

## Slide 13
3. Control Manual
Y ahora que se mueve…
¡VAMO A JUGÁ!
Sube el programa y abre el Serial Monitor de Arduino.
Para mover el robot:
1º. Introduce el Modo de Operación 1 y pulsa intro.
2º. Introduce el ángulo “a” que desees y pulsa intro.
Ha de estar en grados, y en formato entero.
3º. Introduce el ángulo “b” que desees y pulsa intro.
El robot se moverá.
Si quieres abrir o cerrar la garra:
1º. Introduce el Modo de Operación 3 y pulsa intro.
2º. Introduce un 0 para cerrar y 1 para abrir.
Pulsa intro y la garra se moverá.

## Slide 14
https://www.youtube.com/watch?v=lb3Riq06fVI
http://www.youtube.com/watch?v=0L2UEF-9bF4
http://www.youtube.com/watch?v=5PywGPviouQ
http://www.youtube.com/watch?v=nl4-s-DDO-M
VÍDEOS
Actuadores

## Slide 15
http://www.youtube.com/watch? v=WTdqmkQtR78
http://www.youtube.com/watch?v=zk8qWXhsFm8
VÍDEOS
Robots articulados

## Slide 16
http://www.youtube.com/watch?v=qXKh0m_z7uQ
VÍDEOS
Robots paralelos

## Slide 17
http://www.youtube.com/watch?v=Ocyhbij9JYQ
VÍDEOS
Otros robots

## Slide 18
¡MUCHAS GRACIAS POR ASISTIR! NOS VEMOS POR LA ETSII

## Slide 19
MANDA
Y NO TU